## Slide 1: Légi Termográfia
Napelem diagnosztika Drónnal
Schäffer András – Fejlesztési vezető Rotors & Cams Kft.

## Slide 2
Bemutatkozás
2014 óta van jelen a magyar piacon.
Egyedi UAV rendszerek fejlesztése, gyártása.
UAV biztosítása egyedi feladatokhoz
  Ipari diagnosztika, állapotfelmérés, légi termográfia.
  Térképészet, fotogrammetrika.
  Légi fotó és videó.
Rendszerintegráció
Biztonságtechnikai alkalmazások
Oktatás és Tanácsadás
Típusalkalmassági bizonyítvány

## Slide 3
A feladat : A Mátrai Erőmű Zrt. 16MW-os napcellás erőművének termográfiai állapotfelmérése
Nettó 16MW beépített kapacitás
30ha terület, összesen 23km táblasor
1025 tábla - 72,480db cella
Rendelkezésre álló idő: 2 nap
Partner : PIM Professzionális Ipari Méréstechnikai Kft.
Megrendelő : IBC Solar International

## Slide 4
Az eszközök
SECOP X8 – Nagy megbízhatóságú, egyedi fejlesztésű munka UAV
Koaxiális elrendezésű oktokopter
Redundáns tápellátás
Ejtőernyő a payload védelmére
30 perc repidő (Payload függő)
Optris PI450-LWK UAV alkalmazásokhoz kifejlesztett könnyű termográfiai rendszer
80 fps - 382 x 288
40 mK érzékenység

## Slide 5
Kihívások és tapasztalatok
Felszállások száma : 18
Levegőben töltött idő : 5 óra 57 perc.
Repült távolság : 42.5km
Átlagos repülési idő : 23 perc
Legnagyobb távolság a felszállási ponttól : 600m
Elvárt repülési paraméterek
Sebesség : 2 m/s
Magasság : 14m +/- 50cm
Útvonaltartás : +/- 50cm
Földhöz viszonyított kamera dőlésszög : 25 fok
Az repülési út több mint harmada az indítási ponttól a kezdőpontig
illetve a hazatéréskor megtett távolság.  Több féle automatizált
repülési sebesség szükségessége.
70 perc / átlagos_repülési_idő = Akkumulátor készletek száma - 1

## Slide 6
Eredmények
A hat fős csapat a felmérést egy nap alatt elvégezte.
Minden repülés értékelhető volt, nem kellett ismételni.
Összesen 70 feltárt rendellenesség
(hibás cellák, növényzet árnyékolás, szennyezés…)
Jövő évi megrendelés 

## Slide 7
Iroda: 1106 Bp. Fehér út 10. (Örs vezér tere mellett)
Mobil: +36 30 880 4254
Tel./fax: +36 1 432 0293
E-mail: contact@rotorsandcams.com
Web: www.rotorsandcams.hu
www.facebook.com/rotorsandcams
Köszönöm figyelmüket!
Elérhetőségeink:
Notes: A délutáni előadásokat követően egy közös bemutatóra várunk minden kedves érdeklődőt!