## Slide 1
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
Drón- és légifelvételezések természeti földrajzi, természetvédelmi alkalmazásai
Kovács Ferenc, Mucsi László, Novák Zsolt, Páll Dávid Gergely, Szatmári József, Tobak Zalán, van Leeuwen Boudewijn
Szegedi Tudományegyetem
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Notes: Háttérbe jöhetne egy kép a hétfői repülésből…

## Slide 2
Infrastruktúra
Alkalmazások
1
2
Platform
Szenzor
Környezeti monitoring
Természetvédelem
Városi felszínborítás
Városi felszínhőmérséklet
Geomorfológia
Régészet
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.

## Slide 3: Platform
1000 km hatótáv / 180 km/h utazósebesség
Poggyászajtó / Légifelvételezésre kialakított padlónyílás
Cessna
152/172
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.

## Slide 4: Platform
Légi Térképészeti és Távérzékelési Konferencia – 2016. október 20-21.
1380 g / 350 mm
nettó 17-18 perc felvételezés
3 tengelyes gimbal
max. 3,5 km hatótáv
DJI Phantom 4
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.

## Slide 5: Szenzor
3 CCD / Színes-infravörös (CIR)
1392 x 1040 pixel / 10 bit
~ 1500 m AGL  40 cm GSD
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
DuncanTech / Redlake MS3100

## Slide 6: Szenzor
ATIVIZIG
kézikamera (!)
320 x 240 pixel
-40 – 500 °C
~ 2000 m AGL  2,5 m GSD
ASCII CSV kimenet
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
FLIR P65

## Slide 7: Szenzor
PhaseOne P45+ hátlap (39 MP, 7216 x 5412 pixel, 16 bit)
47 mm-es cserélhető RGB és CIR objektív
Fénymérő
Blackbox
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
Trimble Aerial Camera
AeroNav Vector modul
10 Hz, 1m pontosság
Twin GPS antenna
True-heading
~700 m AGL  10 cm GSD

## Slide 8: Szenzor
4000 x 3000 pixel
~50 m AGL  2 cm GSD
f/2.8, 94° FOV, 20 mm
JPEG, DNG (RAW), xmp tag-ek
3 tengelyű gimbalon
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
DJI Phantom 4

## Slide 9: Tervezés / Navigálás
Excel számolótábla / GIS
Navigációs GPS
Időalapú képkészítés
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
C
I
R
T
I
R

## Slide 10: Tervezés / Navigálás
Szoftveres tervezés / navigálás
Pozíció alapú képkészítés
Trimble
DJI

## Slide 11
Agisoft Photoscan
Drone2Map
WebODM
Maps Made Easy
Feldolgozás

## Slide 12: Alkalmazás
Környezetvédelmi hatósági feladatok támogatása (vízfelület, növényzet – CIR)
Belvíz monitoring (RGB, CIR)
Erdőtűz
Vezeték monitoring (TIR)
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
Környezeti monitoring

## Slide 13: Alkalmazás
Zöldfelület térképezés (CIR)
Beépítési arányok számítása
OBIA
Sztereo kiértékelés
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
Városi felszínborítás

## Slide 14: Alkalmazás
Felszín- és léghőmérséklet kapcsolata (UHI)
Víz- és zöldfelületek hatása
Panelprogram hatásai
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
Városi felszínhőmérséklet

## Slide 15: Alkalmazás
Sztereo fotogrammetria
Szikpadkák
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
2016
1961
Geomorfológia
Notes: Szikpadka DSM 1961.évi légifotók, illetve 2016. évi UAV képek alapján+ perspektívikus nézet 5x torzítással. A nyilak ugyanarra a szikpadka szigetre mutatnak

## Slide 16: Alkalmazás
Változásvizsgálat
Sztereo fotogrammetria
Térfogatszámítás, GIS
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
Bányászat

## Slide 17: Alkalmazás
Régészet
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
Régészeti lelőhelyek modellezése
Notes: A régészeti lelőhelyek kiterjedése néhány negyzetmetertol több hektarig terjedhet. A nagyobb lelőhelyek terkepezeset terepbejarassal vagy napjainkban UAV val lehetseges. A modszerek segitsegevel kulonbozokeppen hatarolhato le egy adott terület. UAV segitsegevel az egykori formak terkepezhetoek. Illetve a "magasbol" lathatova valnak. A modszer gyors , hatekony es latvanyos.

## Slide 18: Alkalmazás
Természetvédelem
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.
+ georadar
Notes: Egy faj jobb megismeresehez több kutatasi modszer bevetese kivaloan alkalmas. A delvideki foldikutya habitusarol , foldalatti leterol napjainkban keves informacio all rendelkezesre. A faj fokozottan vedett hiszen a kihalas szelen all (nehany száz egyed). UAV segitsegevel a jarataibol elokerult uledek mennyiseget hataroztuk meg, ami eddig nem volt lehetseges, mivel a terepbejarasok alkalmaval csupan a helyzetuket lehetett meghatarozni, de az elokerult uledek mennyiseget nem. A modszer segitsegevel az uledek halmok konnyen pozicionalhaoak es mennyiseguk (terfogatuk) is konnyen megallapithato.

## Slide 19: Összegzés
Közel egy évtizedes tapasztalat  növekvő kutatási potenciál (új eszközök, módszerek, alkalmazások)
Társtudományok megszólítása (régészet, városklíma, erdészet)
Új trendek, technológiák követése és elsajátítása (új beruházások)  merevszárnyú UAV
Hazai és nemzetközi szintű kutatási együttműködések
Szegedi Légifotó Nap – 2017. szeptember 29.

## Slide 20: Köszönjük a figyelmet!
Szegedi Tudományegyetem – Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék